中国科学院南京土壤研究所实验室家具

钢木实验台材质说明

一、实验台主体钢架说明：采用60*40*2.0mm 壁厚优质矩形钢管，以满焊工艺焊接成形。表面经过脱脂酸洗、磷化、处理后，再涂环氧树脂粉体烤漆（注：颜色为银灰白色）

二、实验台台面说明：实验桌台面：采用13.0mm厚度美国威盛亚实芯理化板制作(台面颜色为黑色),并把边缘双叠加厚到26.0mm,再通过机械倒圆角,抛光处理,四边光滑平整无锐角。

三、实验台柜体结构规格说明：

1、柜体：结构采用厚18±1mm优质品牌E1 级环保优质防水刨花板制作，柜体内外为银灰白色经高压被覆处理，并以封边条采热熔胶防水封边处理。

2、背板：采用厚12mm 板材制作，颜色为银灰白色三聚氰胺板经高压被覆处理。可拆卸检查维修方便。

3、柜体门板及抽屉：采用厚18±1mm优质品牌E1 级环保优质防水刨花板制作，双面贴三聚氰胺，并以厚2±0.2mm 硬质PVC 封边条，采用热熔胶防水封边处理，且封边条边缘须经倒圆角修饰，不得有锐角或凸出。

4、抽屉：采用四面抽墙与抽屉结合，抽墙板用厚18±1mm 优质品牌E1 级环保优质防水刨花板制作，双面贴三聚氰胺板经高压被覆处理，抽屉底板采用厚12mm板材制作，。

5、 层板：采用厚18±mm 优质品牌E1 级环保优质防水刨花板制作，双面贴三聚氰胺板经高压被覆处理，并以封边条，采用热熔胶防水封边处理。

6、加固横梁：为提高柜体的承载力，木柜底部加有方钢管支撑固定。

四、五金配件及其它

1． 铰链：采用优质金属铰链具900 开启方向的海福乐品牌。

2． 滑轨：抽屉两侧滑轨采用优质三节静音道轨的海福乐品牌。

3． 调整脚：采用ABS 工程塑胶脚防腐防水，可自由调整高低及水平。

4． 电源：采用知名品牌多功能式128 型多功能电源插座岛式插座盒。

5． 把手：采用实验桌专用PP 一体成型把手。

6． 龙头：采用台雄品牌之化验龙头。

7． 水槽：为优质品牌PP中水槽,安装方式为下托式,附有隔臭弯式三元件连接。

8，门、抽屉面板柜体颜色为灰白色。

中科院南京土壤研究所实验室家具

全钢药品柜

柜体材质：采用厚1.0 mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性。

柜体配件：

铰链：采用弹簧铰链.

拉手:采用C型不锈钢拉手。

柜体结构:

上框玻璃拉门配合下双开门的款式，设计美观大方。也可根据需要，选用一体化式通透式柜体设计,款式的可选性能保证完全满足使用的需要。柜体中隔板的高度可任意调节，可上下移动，承重为50kg，以方便使用。柜体内所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，保证10年不弯曲、不变形，且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

柜体尺寸: 外型尺寸可分为长900mm，宽为500mm,高度为1800mm ，可根据不同使用情况组成不同长度、高度、配置。

中科院南京土壤研究所实验室家具

实验凳说明

实验凳（可旋转）采用标准电镀钢管精心设计制作，可以任意旋转360度、可随意调节高度。

[尺寸]:椅子座面高度在40CM-55CM之间，可以任意调节高度。

[材质]:电镀钢脚，优质PVC硬皮